POTENCIAL DE APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS ALIMENTARES GERADOS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNICAMP

Sayuri Higo Daniel1; Lucas Monteiro Galotti de Souza1; Bruna de Souza Moraes2

Resumo

O restaurante universitário (RU) da UNICAMP descarta anualmente, em média, 99 toneladas de sobras alimentares, as quais são direcionadas para aterro sanitário como método de disposição final. Entretanto, o biogás gerado nesse local tem sido apenas incinerado em flares, desperdiçando assim um enorme potencial para produção de energia. Além disso, a distância entre a universidade e o aterro tem acarretado altos custos de transporte. Dessa forma, os reatores anaeróbios se destacam como alternativa aos aterros sanitários, pois podem ser construídos de maneira descentralizada na própria propriedade, além de serem projetados para otimizar a produção de biogás, rico em metano (CH4), para autogeração de energia. Nesse contexto, este trabalho objetivou a determinação do Potencial Bioquímico de Metano (PBM) dos restos de alimentos provenientes do RU, para analisar o potencial de implantação desse sistema nas instalações da instituição. Com os experimentos pôde-se verificar que os resíduos estudados possuem capacidade para gerar, aproximadamente, 8764 m³ CH4 ano-1, os quais poderiam ser convertidos em eletricidade para suprir 11% da demanda do RU, que corresponde a uma economia de R$10.217,00. Já se aplicados como gás de cozinha, poderiam substituir 52% do gás liquefeito de petróleo utilizado no restaurante, economizando R$35.422,00. O CH4 ainda poderia ser aplicado para fornecer 10% ou 19% da necessidade de óleo diesel da caldeira ou dos circulares internos do campus, respectivamente, trazendo uma economia de R$27.593,00 em combustível fóssil. Por último, o sistema permitiria evitar o transporte dos resíduos alimentares até o aterro sanitário, trazendo um racionamento anual de R$46.578,00.

PALAVRAS-CHAVE: Restos de alimentos; Digestão Anaeróbia; Biogás; Bioenergia; Sustentabilidade.

¹Planejamento de Sistemas Energéticos, Faculdade de Engenharia Mecânica – UNICAMP, Campinas, SP, sayurihigo.engenharia@gmail.com

²Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – UNICAMP, Campinas, SP

Introdução

Atualmente a estratégia mais empregada para tratamento de resíduos alimentares são os aterros sanitários. Porém, com o crescimento populacional, aumento do consumo humano e o recebimento incorreto de resíduos, essas zonas têm atingindo sua capacidade máxima em um curto período. Com isso, há preocupações quanto a falta de terras para execução dessa técnica no longo prazo, visto que os aterros ocupam grandes territórios e quando alcançam seu tempo de vida útil, devem ser encerrados e submetidos a processos de recuperação ambiental e monitoramento. Isso ocorre devido a decomposição da matéria orgânica, que pode ocasionar, principalmente, infiltrações de chorume, líquido tóxico ao solo e aos corpos d’água, e escapes de biogás, mistura gasosa composta majoritariamente por CH4 e dióxido de carbono, gases de efeito estufa, na atmosfera. Além disso, em consequência da escassez de território, os aterros estão se distanciando cada vez mais dos geradores de resíduos, o que tem acarretado altos custos de transporte (CURRY, 2010; ZHANG et al., 2007; FARIA, 2002).

Os aterros sanitários ainda apresentam fugas de 20-60% de biogás e nenhuma capacidade de recuperação do efluente do processo, o biodigerido. Este possui elevado conteúdo nutricional podendo ser aplicado como biofertilizante, sendo considerado, além do biogás, mais um produto de valor agregado nos processos controlados de digestão anaeróbia (DA) em reatores. Além disso, a maior parte dos aterros apenas queimam o biogás capturado em flares, desperdiçando assim um enorme potencial para produção de energia. Entretanto, por mais que haja aproveitamento energético dos gases de aterro, a sintetização de CH4 nesses locais ocorre mais lentamente devido sua dimensão e falta de controle, o que possibilita a geração de energia apenas no horizonte de longo prazo e de forma finita, já que possuem tempo de vida útil (ABIOGÁS, 2019; CONTRERA, 2017; ENSINAS, 2001).

Com isso, a DA vem se destacando como alternativa aos aterros sanitários, pois promove a decomposição do material orgânico em reatores hermeticamente fechados, possibilitando o tratamento do resíduo pela redução da carga orgânica, sem fuga dos produtos gerados pelo processo. Além disso, esses equipamentos podem ser instalados de forma descentralizada, o que permite realizar a operação em dimensões menores e em locais específicos. Assim o projeto pode ser planejado de acordo com as particularidades da propriedade aumentando por consequência o rendimento do sistema. Além do controle das variáveis de processo, que pode ser executado de maneira efetiva, podendo ser também automatizado, potencializando, em tempo otimizado, a produção dos produtos com valor agregado fornecidos pela DA, como o biogás (FERREIRA, 2015; ARSOVA, 2010; BOE et al., 2010).

O biogás vem sendo altamente valorizado, pois, por ser constituído em sua maior parte por CH4, pode atuar como fonte de energia para geração de eletricidade, calor, biocombustível e diversas outas aplicações em substituição aos combustíveis fósseis. Porém, o aproveitamento energético a partir do biogás depende do percentual de CH4 na mistura gasosa, que por sua vez varia de acordo com o resíduo. Sendo assim, antes da implantação do processo, devem ser realizados experimentos para a determinação da capacidade de produção de CH4 do material, eficiência do sistema e consequentemente a viabilidade do projeto (GMI, 2016; ANGELIDAKI et al., 2009).

Nesse contexto, este estudo buscou determinar o potencial de aproveitamento energético das sobras alimentares geradas pelo RU da UNICAMP, através de ensaios de PBM.

Metodologia

O experimento seguiu os procedimentos descritos na norma VDI 4630 (2006) e se deu em quatro etapas principais: i) coleta e caracterização das amostras, ii) pré-tratamento do substrato e preparo dos reatores, iii) inoculação e alimentação dos sistemas e iv) incubação e monitoramento dos ensaios.

i)  Coleta e caracterização: As amostras de resíduos de alimentos foram coletadas no RU da UNICAMP e o lodo de inóculo foi retirado do reator anaeróbio mesofílico de tratamento de vinhaça da Usina São Martinho em Iracemápolis – SP. Os materiais então foram submetidos a verificação do potencial hidrogeniônico (pH) e ao ensaio da série de sólidos para determinação de seu teor de sólidos voláteis (SV), de acordo com o Standard Methods (2005), conforme visualizado na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização do substrato e inóculo

| Amostra | SV | pH |
| --- | --- | --- |
| Restos de alimentos | 261,9 g kg-1 | 5,6 |
| Inóculo | 39,7 g L-1 | 8,4 |

Fonte: Autor, 2020

ii) Pré-tratamento e preparo: Os resíduos alimentares foram sujeitos a um processo de trituração, a fim de reduzir e homogeneizar o tamanho das partículas, para facilitar a interação substrato e microrganismo. Com isso, foram realizadas duas duplicatas: a) restos de alimentos, obedecendo uma proporção de 2:1 de inóculo e substrato, cuja distribuição quantitativa, conforme demonstrada na Tabela 2, foi determinada através dos SV de cada material e do volume útil dos reatores e b) inóculo como controle negativo.

Tabela 2. Quantidades adicionadas de substrato e inóculo nos reatores

| Reatores | Substrato | Inóculo |
| --- | --- | --- |
| Restos de alimentos + inóculo | 21,29 g | 278,85 mL |
| Inóculo | - | 300 mL |

Fonte: Autor, 2020

iii) Inoculação e alimentação: O substrato e o inóculo foram alocados em frascos Duran® de 500 mL com 40% de headspace. O pH da mistura foi então verificado, ajustado com ácido clorídrico para a faixa adequada para produção de CH4 (7,5) e os sistemas foram posteriormente vedados com septo emborrachado.

iv) Incubação e monitoramento: Os reatores foram mantidos em estufa por uma batelada de 95 dias a condições mesofílicas (30ºC). Periodicamente os sistemas eram agitados manualmente e submetidos a quantificação da produção de biogás com auxílio de um manômetro, cuja leitura foi normalizada para volume nas condições normais de temperatura e pressão. Para determinação do teor de CH4 no biogás foi utilizada cromatografia gasosa.

Após o término do experimento, foi possível verificar o comportamento da produção de CH4 dos restos de alimentos ao longo do tempo, com a contribuição do inóculo descontada, através da média das duplicatas do PBM, calculado de acordo com a Equação 1.

(Equação 1)

Em que:

PBM = Potencial Bioquímico de Metano (NmLCH4 gSV-1)

Vacumulado = Volume acumulado de CH4 (NmLCH4)

SVadicionado = Sólidos Voláteis, referente aos restos de alimentos, adicionado no frasco (gSV)

Com a curva construída, foi possível determinar o tempo de detenção hidráulica (TDH) do processo e assim estimar o volume de gás a ser gerado anualmente na universidade, conforme demonstrado pela Equação 2.

(Equação 2)

Em que:

PCH4 = Produção de CH4 (m³ ano-1)

PBM (TDH) = Potencial Bioquímico de Metano no dia determinado (NmLCH4 gSV-1)

SVresíduo = Sólidos Voláteis dos resíduos alimentares do RU (g kg-1)

Presíduo = Produção anual de resíduos alimentares do RU (kg)

Com a produção de CH4 encontrada, pôde-se estabelecer o potencial anual de geração de eletricidade (Equação 3), substituição do diesel nos circulares internos ou na caldeira (Equação 4), que auxilia os processos de aquecimento do RU, e do GLP, que atua como gás de cozinha no restaurante de menor porte da instituição (Equação 5).

EE =  (Equação 3)

Em que:

EE = Energia Elétrica (MWh ano-1)

PCICH4 = Poder Calorífico Inferior do CH4 (35,8 MJ m-3)

ηMCI = Rendimento elétrico de Motor de Combustão Interna a biogás (33%) (PROBIOGÁS, 2015)

Vdiesel =  (Equação 4)

Em que:

Vdiesel = Volume de diesel substituído (L ano-1)

PCIdiesel = Poder Calorífico Inferior do diesel (36,6 MJ L-1)

QGLP =  (Equação 5)

Em que:

QGLP = Quantidade de GLP substituído (kg ano-1)

PCIGLP = Poder Calorífico Inferior do GLP (46,4 MJ kg-1)

Após quantificar todos os possíveis produtos a serem substituídos pelo CH4, foi verificada a economia que cada aplicação traria para a UNICAMP, além dos valores evitados do descarte dos resíduos em aterro sanitário, de acordo com as informações expostas na Tabela 3.

Tabela 3. Consumos e gastos anuais com energia e descarte de resíduos da UNICAMP

| Aplicação | Consumo | Fatura (R$) |
| --- | --- | --- |
| Energia elétrica1 | 253 MWh | R$89.784,00 |
| Combustível veicular2 | 223916 km ou 44783 L diesel | R$143.799,004 |
| Gás de cozinha3 | 13000 kg GLP | R$68.090,005 |
| Combustível para caldeira1 | 88000 L diesel | R$282.568,004 |
| Disposição final no aterro | 99 toneladas | R$9.968,00 |
| Transporte dos resíduos |  | R$21.315,00 |
| Armazenamento dos resíduos |  | R$15.296,00 |

1Referente ao RU, 2Circulares internos da UNICAMP, 3Restaurante Saturnino, 4Baseado no preço do diesel em agosto de 2020 em Campinas, 5Baseado no preço do GLP em agosto de 2020 em Campinas.

Fonte: Autor, 2020; Rodrigues, 2017

Resultados e discussão

Com a análise da curva do PBM, adotou-se o 33º dia como TDH do processo, visto que a velocidade de produção de CH4 é mais elevada até esse período, contando com um volume acumulado de 338 NmLCH4 gSV-1, como pode ser visualizado na Figura 1.

Sabendo disso, pôde-se determinar a produção anual de CH4 (8764 m³ CH4 ano-1), as quantidades substituídas e economias geradas de cada aplicação sugerida, como pode ser visualizado na Tabela 4 e Tabela 5.

Tabela 4. Quantidades anuais substituídas pelo CH4

Fonte: Autor, 2020

| Aplicação | Quantidade substituída | Percentual de substiuição |
| --- | --- | --- |
| Energia elétrica | 29 MWh | 11% |
| Combustível veicular | 8593 L diesel ou 42967 km | 19% |
| Gás de cozinha | 6763 kg GLP | 52% |
| Combustível para caldeira | 8593 L diesel | 10% |

Fonte: Autor, 2020

Tabela 5. Economias anuais geradas pela substituição do CH4

| Aplicação | Economia |
| --- | --- |
| Energia elétrica | R$10.217,00 |
| Combustível veicular | R$27.593,00 |
| Gás de cozinha | R$35.422,00 |
| Combustível para caldeira | R$27.593,00 |
| Descarte de resíduos | R$46.578,00 |

Fonte: Autor, 2020

Além de possibilitar a geração de energia limpa e o autotratamento dos resíduos alimentares do RU, o sistema de DA poderia também atuar como plataforma de capacitação, ensino e pesquisa na área de energia e resíduos. Esta proposta ainda possui potencial para se tornar um laboratório vivo dentro do campus, possibilitando a implementação do conceito de desenvolvimento sustentável a partir da aplicação de tecnologias advindas de pesquisas oriundas da UNICAMP. Isso traria benefícios a universidade e a comunidade acadêmica, fazendo da instituição um modelo no que diz respeito a sustentabilidade.

Conclusões

Com os resultados expostos neste artigo é possível afirmar que submeter os resíduos alimentares gerados no RU da UNICAMP ao processo de DA pode ser viável, havendo potencial energético para suprir demandas internas da universidade. Esta proposta pode resultar ainda na diminuição da utilização dos combustíveis fósseis e superlotação dos aterros sanitários, além de favorecer a conservação ambiental e a diversificação e segurança da matriz energética. A contribuição como ferramenta para o ensino e a pesquisa acadêmica na área de bioenergia e tratamento de resíduos também pode ser evidenciada.

Agradecimentos

A CNPq, ao programa de pós graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica, ao Laboratório de Meio Ambiente e Saneamento da Faculdade de Engenharia Agrícola e ao Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da UNICAMP.

Referências

- ABIOGÁS. 2018. Geração de RSU e o potencial de produção de biogás. Disponível em: <https://bityli.com/b3y9u>. Acesso em: 31 mar. 2020.

- ANGELIDAKI, I. et al. 2009. Defining the biomethane potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol for batch assays. Water Science & Technology, v. 59, n. 5, p. 927–934.

- APHA. 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Washington, DC.

- ARSOVA, L. 2010. Anaerobic digestion of food waste: current status, problems and alternative product. 74p. Dissertação de mestrado – Columbia University, Colômbia.

- BOE, K. et al. 2010. State indicators for monitoring the anaerobic digestion process. Water Research, v. 44, n. 20, p. 5973-5980.

- CONTRERA, R. C. 2017. Biometanização deresíduos sólidos orgânicos. V Simpósio sobre resíduos sólidos – USP. Disponível em: <https://bityli.com/6CIXd>. Acesso em: 01/03/2020.

- CURRY, N. 2010. Modeling and Design of a Food Waste to Energy System for an Urban Building. 96 p. Dissertação de mestrado – Concordia University, Québec.

- ENSINAS, A. 2003. Estudo da geração de biogás no aterro sanitário Delta em Campinas – SP. 129p. Dissertação de mestrado – UNICAMP, Campinas.

- FARIA, F. 2002. Índice de qualidade de aterros de resíduos urbanos. 355 p. Dissertação de mestrado – UFRJ, Rio de Janeiro.

- FERREIRA, B. 2015. Avaliação de um sistema de metanização de resíduos alimentares com vistas ao aproveitamento energético do biogás. 124p. Dissertação de mestrado – UFMG, Minas Gerais.

- GMI. 2016. Overview of Anaerobic Digestion for Municipal Solid Waste. Disponível em: <https://bityli.com/efgSu>. Acesso em: 01 mar. 2020.

- PROBIOGÁS. 2015. Tecnologias de digestão anaeróbia com relevância para o Brasil. Ministério das cidades, Brasília.

- RODRIGUES, E. 2019. Aplicação integrada de ACV e MCDA para tomada de decisão do sistema de tratamento do resíduo orgânico dos restaurantes universitários da Unicamp. 354 p. Dissertação de mestrado – UNICAMP, Campinas.

- VDI 4630. 2006. Fermentation Tests. VDI-Handbuch Energietechnik, Alemanha.

- ZHANG, R. et al. 2007. Characterization of food waste as feedstock for anaerobic digestion. Bioresource Technology, v. 98, n. 4, p. 929.

# Text boxes

Figura 1. Produção acumulada de CH4 dos restos de alimentos

Fonte: Autor, 2020